## Slide 1: Тестирование в CCTV: частные случаи и глобальные проблемы
Александр Васильев, ITV | AxxonSoft

## Slide 2: План доклада
Актуальность темы
Видеонаблюдение для самых маленьких
Что же такое Axxon Next?
Проблемы, их причины и решения
Выводы и мораль

## Slide 3: Актуальность темы
Много докладов про:
Менеджмент (test / team / time)
Мобилки и web / облака
Автоматизацию
Мало докладов про:
Desktop приложения
Ручное тестирование
Совсем нет докладов про:
CCTV – Closed-Circuit TeleVision – Видеонаблюдение

## Slide 4: Всё в наших руках
Автотестов пока нет потому что:
Кадровая политика
Нет времени
Другие причины
Технические причины (о них – далее)
Зато есть автоматизация рутинных операций:
Публикация сборок для внешнего доступа
Сбор метрик по отделу (скорость тестирования и т.д.)

## Slide 5: Инструментарий ручного тестирования

## Slide 6: Система видеонаблюдения
Аналоговые камеры => аналоговый сигнал
Коаксиал

## Slide 7: Система видеонаблюдения
DVR (Digital Video Recorder) – видеорегистратор
Коаксиал
LAN
DVR

## Slide 8: Система видеонаблюдения
IP-камеры => цифровой сигнал по LAN
Коаксиал
LAN
DVR

## Slide 9: Система видеонаблюдения
NVR (Network Video Recorder) – цифровой DVR, видео по LAN
Коаксиал
LAN
NVR
DVR

## Slide 10: Система видеонаблюдения
NVR
Современная система CCTV
LAN
VPN
Облако
СХД
Мобилки
Камера в
интернете
Домашний
компьютер

## Slide 11: Система видеонаблюдения
NVR
LAN
VPN
Облако
СХД
Мобилки
Камера в
интернете
Домашний
компьютер
Axxon Next

## Slide 12: Особенности
Особенности Axxon Next
Пререквизиты и сложная архитектура
Распределённая система
Специальное оборудование
Работа в сети
Ресурсоёмкость
Особенности разработки
Разработкой Axxon Next руководит гендир
Мы почти не проектная компания

## Slide 13: Пререквизиты и сложная архитектура
Сторонний софт, «пререквизиты»:
Сторонние решения внутри Axxon Next:

## Slide 14: Пререквизиты и сложная архитектура
Наш софт (с отдельным инсталлятором):
Driver Pack – интеграция камер с софтом
Detector Pack – видео- и аудиоаналитика
Наши технологии:
NGP – Next Generation Platform, ядро сервера
Business Layer – прокладка между сервером и клиентом. Главная головная боль.
~180 вендоров
~ 1500 устройств

## Slide 15: Пререквизиты и сложная архитектура
Сложная архитектура приложения:
GUI
NGP
Axxon Next
Business
Layer
Driver
Pack
Клиент, C#
Сервер, C++
Mercurial
OpenGL
.NET
TAO
PostgreSQL
Detector
Pack
VC++ Redist

## Slide 16: Распределённая система
Сервер
+
Клиент
Самый простой случай:
Более распространённая ситуация:

## Slide 17: Распределённая система
Клиент
Домен
Клиенты
Сервер
Более распространённая ситуация:

## Slide 18: Распределённая система
Домен
Клиенты
Мультидомен

## Slide 19: Специальное оборудование

## Slide 20: Специальное оборудование
Дополнительные возможности камер
Датчики
Реле
Микрофон
Динамик
PTZ

## Slide 21: Специальное оборудование
Многомониторная система | Видеостена

## Slide 22: Работа в сети
IP-видеонаблюдение подразумевает
Высокую пропускную способность
  1 канал 720p / 25 fps / h264 ~ 8 Mbit/s
Работу в разных подсетях
Конфликты IP-адресов
Потери пакетов
NAT
VPN
Broadcast/Multicast/Unicast
…

## Slide 23: Ресурсоёмкость
Экспорт из архива
Аудиоаналитика
Отображение
Работа с БД
Запись в архив
Видеоаналитика
Декодирование

## Slide 24: Ресурсоёмкость
SaaS / Web-приложения
Производитель софта | Потребитель софта

## Slide 25
Desktop / CCTV
Производитель софта | Потребитель софта
Как это тестировать?!
Ресурсоёмкость

## Slide 26: Ресурсоёмкость
Небольшая конфигурация для примера:
15 каналов h264 / 1280х720 / 25 fps
2 недели архива по 12 часов в день
Core i7 4790
Требуемые ресурсы:
Пропускная способность: 115 Mbit/s
Загрузка процессора, отображение: 40 – 50%
Загрузка процессора, детектирование: 30 – 40%
Требуемый объём архива: 9.06 Tb

## Slide 27: Ресурсоёмкость
Всегда есть клиент, у которого больше.
Камер
Серверов
Гигабайт и гигагерц
Примеры по количеству камер:
Bank Melia Iran (Иран) 722
YPF (Аргентина) 800
Emperors Palace Casino (ЮАР) 500
Mudo Chain (Турция) 1920

## Slide 28: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Отсутствуют функциональные спецификации
Затруднено написание тест-планов
Забитые баги закрываются как некорректные
Неизвестен объем запланированного функционала

## Slide 29: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Спецификация есть:
PM

## Slide 30: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Спецификация есть:
PM
Спека
Тестер
Разработчик

## Slide 31: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Спецификация есть:
Спека
Тест-дизайн
Софт
Баг
Тестер
Разработчик

## Slide 32: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Спецификации нет:
PM

## Slide 33: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Спецификации нет:
PM
Dev Lead
Тестер
Разработчик
Софт

## Slide 34: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Спецификации нет:
Тестер
Разработчик
Dev Lead
Софт

## Slide 35: Разработкой Axxon Next руководит гендир
Фактически нет взаимодействия с разработкой
Максимизирована скорость разработки
Нечёткие сроки всего
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 | 9.96 | 13.66 | 8.73 | 4.05 | 14.41 | 4.53 | 5.17 | 5.96

## Slide 36: Мы – не проектная компания
Для крупного заказчика мы – проектная компания
Примеры: Домодедово, Байконур, Безопасное подмосковье, МВД
Индивидуальный подход к разработке
  Создаём персональные версии с уникальными фичами
  Добавляем новые фичи в релиз-кандидат
  Объём новой функциональности в версии не фиксирован
Индивидуальный подход к сопровождению
  Отправляем инженеров QA на объекты (например, в Аргентину)
  Отлаживаемся на объекте, предоставляем кастомные модули
Мы почти не проектная компания

## Slide 37: Сложности тестирования Axxon Next
Непредсказуемые сроки стабилизации
Отсутствие автоматизации
Практически нет удалённого тестирования
Нехватка аппаратных ресурсов
Отсутствие необходимого оборудования
Отсутствие спецификаций
Неравномерная загрузка группы
Блокеры в финальной итерации

## Slide 38: Причины сложностей и их решения
1. Непредсказуемые сроки стабилизации
Причины:
Сложная архитектура => много пересечений в коде => наведение новых багов при исправлении старых
Мы почти не проектная компания => новые фичи реализуются в любое время => наводятся баги

## Slide 39: Причины сложностей и их решения
1. Непредсказуемые сроки стабилизации
Решения:
Динамическое распределение ресурсов отдела
Гибкое планирование сроков стабилизации

## Slide 40: Причины сложностей и их решения
2. Отсутствие автоматизации
Причины:
Сложная архитектура => сложный код тестов => квалификация и время на написание / поддержку
Аппаратное подключение/отключение устройств => дорогая / сложная автоматизация
Программные интерфейсы постоянно меняются => много времени на сопровождение автотестов

## Slide 41: Причины сложностей и их решения
2. Отсутствие автоматизации
Решения:
Отлаженный механизм ручного тестирования
Автоматизация не всегда эффективнее
Обучение автотестеров внутри отдела

## Slide 42: Причины сложностей и их решения
3. Практически нет удалённого тестирования
Причины:
Аппаратное подключение/отключение устройств => невозможно сделать удалённо
Малая мощность компьютера / ширина канала => удалённая проверка неудовлетворительна

## Slide 43: Причины сложностей и их решения
3. Практически нет удалённого тестирования
Решения:
Работа в дружном коллективе
Гибкий график, лояльное начальство

## Slide 44: Причины сложностей и их решения
4. Нехватка аппаратных ресурсов
Причины:
Нагрузочное тестирование => большая конфигурация => не хватает компьютеров
Сложный баг у клиента на большой системе => нет компьютеров для воспроизведения у нас

## Slide 45: Причины сложностей и их решения
4. Нехватка аппаратных ресурсов
Решения:
Использование виртуализации
Оптимистичный взгляд на мир

## Slide 46: Причины сложностей и их решения
5. Отсутствие необходимого оборудования
Причины:
Нужно проверить отсутствующее устройство => удалённый доступ, но его недостаточно
Баг у клиента: сложная сеть/редкое железо/мощные ПК => не можем воспроизвести => отлаживаемся на объекте

## Slide 47: Причины сложностей и их решения
5. Отсутствие необходимого оборудования
Решения:
Применяем эмуляцию устройств и сетей
При возможности отлаживаемся на объекте

## Slide 48: Причины сложностей и их решения
6. Отсутствие спецификаций
Причины:
Спецификации отменены => нет описания фич => затруднен тест-дизайн и написание планов
Фича интегрируется по устной договорённости => отсутствует информация о деталях

## Slide 49: Причины сложностей и их решения
6. Отсутствие спецификаций
Решения:
Плотное взаимодействие с разработкой
Система запросов по функционалу в багтрекере

## Slide 50: Причины сложностей и их решения
7. Неравномерная загрузка группы
Причины:
Планирование разработки гибкое => резкие изменения в плане => неравномерное число задач
Требуется срочная внеплановая проверка => срываются сроки итерации

## Slide 51: Причины сложностей и их решения
7. Неравномерная загрузка группы
Решения:
Динамическое распределение задач по отделам
Гибкое планирование работы отдела QA

## Slide 52: Причины сложностей и их решения
8. Блокеры в финальной итерации
Причины:
Переделки во всех компонентах продукта => наводятся критические баги
Новые фичи добавляются перед релизом => наводятся критические баги

## Slide 53: Причины сложностей и их решения
8. Блокеры в финальной итерации
Решения:
Гибкое планирование итераций и их количества
Индивидуальная работа с клиентами

## Slide 54: Выводы
Проблемы вне отдела QA:
Непредсказуемые сроки стабилизации
Отсутствие спецификаций
Неравномерная загрузка группы
Блокеры в финальной итерации
Обоснование:
Сейчас индивидуальный подход экономически выгоднее
С ростом компании управление разработкой улучшится
Решение для QA:
Адаптироваться к текущей модели ведения бизнеса
Улучшать взаимодействие с разработкой
Надеяться на нормализацию ситуации в будущем

## Slide 55: Выводы
Проблемы внутри отдела QA:
Отсутствие автоматизации
Практически нет удалённого тестирования
Нехватка аппаратных ресурсов
Отсутствие необходимого оборудования
Обоснование:
Сложная архитектура ПО и интеграция с устройствами
Кадровые риски и высокая цена необходимого персонала
Решение для QA:
Автоматизация и удалённое тестирование – не самоцель
Подготовка кадров внутри отдела
Применение виртуализации / эмуляции и т.п.

## Slide 56: Заключение
Рассмотрены особенности системы видеонаблюдения Axxon Next
Описаны сложности тестирования, к которым приводят эти особенности
Приведены методы решения проблем, применяемые на практике
Дан краткий анализ текущего состояния дел и прогноз